АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№  30000002

| Суровикинский муниципальный район Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации | « 23 » апреля 2019 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта   Социальная защита населения

1.2. Адрес объекта  Суровикинский, г. СУРОВИКИНО, ул. АВТОСТРАДНАЯ, д. 14

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание  2 этажей, 4984.1  кв.м

- часть здания   ,   кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: 48657.85 кв.м.

1.4. Год постройки здания  1972 , последнего капитального ремонта   2018

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  2019 , капитального  2020

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  государственное бюджетное  специализированное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Суровикинский психоневрологический интернат", ГБССУСО ГПВИ Суровикинский ПНИ

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Суровикинский, г. СУРОВИКИНО, ул. АВТОСТРАДНАЯ, д. 14

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

городской пассажирский транспорт, автобусом № 4,5,3; маршрутное такси №4

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта  100 м

3.2.2 Время движения (пешком) 5-15 мин

3.2.3 Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути:  нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: да, ( свыше 4 см )

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | А |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | А |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений  - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ(К, С, Г) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ(К, С) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ(С, Г) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ(К, С) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ(С) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ(С, Г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ(К, С, Г) |

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | оборудование автостоянки для инвалидов ( установка знака); установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильных указателей направления движения; |
| 2 | Вход (входы) в здание | установка тактильных указателей направления движения; переоборудование перил(поручней); |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | установка тактильных табличек; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; расширение разворотных площадок на путях эвакуации; нанесение контрастной маркировки на ступени; |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | установка противоскользящего покрытия; установка кнопки вызова; установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); установка тактильных пиктограмм; |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Подготовить письмо в адрес городской администрации на предмет разметки пешеходного перехода и дорожных знаков для инвалидов от автобусной остановки |
| 8 | Все зоны и участки | установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); установка тактильных схем; расширение разворотных площадок на путях эвакуации (уличных); установка тактильных пиктограмм; установка кнопки вызова; переоборудование перил (поручней); нанесение контрастной маркировки на ступени; оборудование автостоянки для инвалидов ( установка знака); установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильных указателей направления движения; |

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ  c 01.01.2019 по 31.12.2020

в рамках исполнения      государственной программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и МГН на 2019-2020гг"

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  доступен для: К; О; С; Г; У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) О; У

4.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Волгоградской области 24.04.2019

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту			на 2  л.

2. Входа (входов) в здание					на 2 л.

3. Путей движения в здании				на 3 л.

4. Зоны целевого назначения объекта			на 7 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений			на 3 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте		на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте : на 25 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ : поэтажные планы  на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

| Председатель комиссии (руководитель рабочей группы) | Заместитель директора по общим вопросам, А.Н.Савинов _______________ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись) |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы | И.о. заместителя директора по социальным вопросам, Т.В.Петрова __________ |
|  | (Должность, Ф.И.О.) (Подпись) |
|  | Инженер С.В.Абашкин __________ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись) Инженер ТЭЖФ Л.А.Блохина _____________ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись) Специалист по реабилитации инвалидов С.Ю.Конкина _____________ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись) Председатель Суровикинской районной организации «Всероссийское общество инвалидов» Л.В. Хорольская _____________ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись) |

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 30000002
от «23» апреля 2019 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

государственное бюджетное  специализированное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Суровикинский психоневрологический интернат", Суровикинский, г. СУРОВИКИНО, ул. АВТОСТРАДНАЯ, д. 14

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | ДЧ | С |  | установка тактильных указателей направления движения; |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | ДЧ | К, С, Г |  | установка тактильных указателей направления движения; установка речевого информатора или звукового маяка; |
| 1.3 | Лестница (наружная) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  |  | ДЧ | К, О,С,Г,У | приобретение знака "инвалид" | оборудование автостоянки для инвалидов ( установка знака); |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  |  |  |  | оборудование автостоянки для инвалидов ( установка знака); установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильных указателей направления движения; |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория прилегающая к зданию (участок) | ДЧ |  | z300000020101 | оборудование автостоянки для инвалидов ( установка знака); установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильных указателей направления движения; |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ДЧ (К,С,Г) Требуется дооборудовать зону установкой:

- знаков дорожных по ГОСТ  10807-78: « Знаки дополнительной информации п.7.17 «Инвалиды», «Информационно-указательные знаки» п.5.15 «Место стоянки»;

- речевого информатора или звукового маяка;

- тактильных указателей направления движения;

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 30000002
от «23» апреля 2019 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

государственное бюджетное  специализированное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Суровикинский психоневрологический интернат", Суровикинский, г. СУРОВИКИНО, ул. АВТОСТРАДНАЯ, д. 14

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 2 | z300000020202 | ДЧ | О,С |  | переоборудование перил ( поручней); |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | 2 | z300000020203 | ДЧ | К |  | установка тактильных указателей направления движения; переоборудование перил (поручней); |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | z300000020204 | ДП |  |  | Не нуждается |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 2 | z300000020205 | ДП |  |  | Не нуждается |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | ДП |  |  | Не нуждается |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | z300000020201 |  |  |  | установка тактильных указателей направления движения; переоборудование перил (поручней); |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДЧ |  | z300000020201 | установка тактильных указателей направления движения; установка / переоборудование перил(поручней); |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ДЧ (К,О,С) Требуется дооборудовать зону установкой:

-  тактильных указателей направления движения;

- установкой / переоборудованием перил(поручней);

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
 № 30000002
от «23» апреля 2019 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

государственное бюджетное  специализированное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Суровикинский психоневрологический интернат", Суровикинский, г. СУРОВИКИНО, ул. АВТОСТРАДНАЯ, д. 14

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 3 | z300000020302 | ДЧ | К,С |  | установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 3 | z300000020303 | ДЧ | Г |  | установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных пиктограмм; |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | z300000020306 | ДП |  |  | Не нуждается |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | ДЧ | К |  | установка тактильных указателей направления движения; расширение разворотных площадок на путях эвакуации; нанесение контрастной маркировки на ступени; |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | z300000020301 |  |  |  | установка тактильных табличек; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; расширение разворотных площадок; нанесение контрастной маркировки на ступени; |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ |  | z300000020301 | установка тактильных табличек; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; расширение разворотных площадок на путях эвакуации; нанесение контрастной маркировки на ступени; |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ДЧ (К,С,Г) Требуется дооборудовать зону:

-установкой тактильных табличек;

-установкой тактильных пиктограмм;

-установкой тактильных указателей направления движения;

-расширением разворотных площадок на путях эвакуации;

-нанесением контрастной маркировки на ступени;

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 30000002
от «23» апреля 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

государственное бюджетное  специализированное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Суровикинский психоневрологический интернат", Суровикинский, г. СУРОВИКИНО, ул. АВТОСТРАДНАЯ, д. 14

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | z300000020402 | ДЧ | С |  | установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  | z300000020403 | ДЧ | С |  | установка тактильных указателей направления движения; |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | есть |  | z300000020405 | ДЧ | С |  | установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  | ДЧ | С |  | установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ |  |  | установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ДЧ (С) Требуется дооборудовать зону установкой :

- тактильных табличек;

- противоскользящего покрытия;

- тактильных схем;

- тактильных пиктограмм;

- тактильных указателей направления движения;

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 30000002
от «23» апреля 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению:_____________________________________________________

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 30000002
от «23» апреля 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | есть |  | z300000020408 | ДЧ | С |  | установка тактильных указателей направления движения; |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения | ДЧ |  |  | установка тактильных указателей направления движения; |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: Жилые помещения ДЧ- установка тактильных указателей направления движения;

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 30000002
от «23» апреля 2019 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

государственное бюджетное  специализированное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Суровикинский психоневрологический интернат", Суровикинский, г. СУРОВИКИНО, ул. АВТОСТРАДНАЯ, д. 14

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | ДЧ | К,О,С,Г,У |  | установка тактильных пиктограмм; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка кнопки вызова; |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть |  | z300000020503 | ДЧ | К,О,С,У |  | установка тактильных пиктограмм; установка противоскользящего покрытия; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка кнопки вызова; |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  | z300000020504 | ДП |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  |  |  |  | установка противоскользящего покрытия; установка кнопки вызова; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка тактильных пиктограмм; |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ |  | z300000020501 | установка противоскользящего покрытия; установка кнопки вызова; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка тактильных пиктограмм; |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ДЧ- установка противоскользящего покрытия; установка кнопки вызова; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка тактильных пиктограмм;

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 30000002
от «23» апреля 2019 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

государственное бюджетное  специализированное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Суровикинский психоневрологический интернат", Суровикинский, г. СУРОВИКИНО, ул. АВТОСТРАДНАЯ, д. 14

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  | z300000020602 | ДЧ | С,У |  | установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  |  | ДЧ | Г |  | информационно-справочных систем; |
| 6.3 | Тактильные средства | есть |  | z300000020604 | ДЧ | С |  | установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных пиктограмм; |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | z300000020601 |  |  |  | установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ |  | z300000020601 | информационно-справочных систем; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ДЧ-информационно-справочных систем; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм;

установка тактильных указателей направления движения;