АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№  30000185

| Чернышковский муниципальный район Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации | « 26» ноября 2020 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта   Социальная защита населения

1.2. Адрес объекта  Чернышковский р-н, х. Нижнегнутов, ул. им.Сергея Бавыкина, д. 4а

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание  2 этажей, 612.1  кв.м.

- часть здания   ,   кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: 4013 кв.м.

1.4. Год постройки здания  1973 , последнего капитального ремонта   2013

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  2021 , капитального  2023

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  Государственное бюджетное  специализированное  стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Суровикинский психоневрологический интернат" стационарное отделение х.Нижнегнутов

ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский ПНИ "стационарное отделение  х. Нижнегнутов

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Чернышковский р-н,                                    х. Нижнегнутов, ул. им.Сергея Бавыкина, д.4а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автобус и городское маршрутное такси г.Волгоград - х.Нижнегнутов ,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  100 м;

3.2.2 время движения (пешком) 5-15 мин;

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути:  нет;

3.2.4 Перекрестки: нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет;

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | А |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | А |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений  - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ(С) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ(К, С) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ(К, О, С, Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ(С, Г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП |

** - Указывается: ДП-В – доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт пешеходных дорожек; установка тактильных указателей направления движения; |
| 2 | Вход (входы) в здание | установка речевого информатора или звукового маяка; |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | установка противоскользящего покрытия; установка кнопки вызова; установка тактильных пиктограмм; |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - |
| 8 | Все зоны и участки | установка противоскользящего покрытия; установка тактильных пиктограмм; установка кнопки вызова; установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильных указателей направления движения; |

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ  c 01.01.2019 по 31.12.2021

в рамках исполнения      "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и МГН в Волгоградской области

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  доступен для: К; О; С; Г; У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) К; О; У

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется

(нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами

(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3.  техническая экспертиза;  разработка проектно-сметной документации;

4.4.4.  согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации : Волгоградской области

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту			на 2 л.

2. Входа (входов) в здание					на 2 л.

3. Путей движения в здании				на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта			на 6 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений			на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте		на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте  на __________ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ: поэтажные планы  на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Председатель комиссии (руководитель рабочей группы) | Заместитель директора по общим вопросам В.С. Жерновенков (Должность, Ф.И.О.) ___________ (Подпись) |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы | Инженер С.В. Абашкин _________ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись) |
| Члены рабочей группы Члены рабочей группы | Инженер ТЭЖФ М.Ю. Прохоренко _________ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись) Врио заведующего отделением Т.В. Петрова (Должность, Ф.И.О.) __________ (Подпись) |
| Члены рабочей группы | Специалист по реабилитации инвалидов С.Ю. Конкина ___________ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись) |

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 30000185
от «26» ноября 2020 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное бюджетное  специализированное  стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Суровикинский психоневрологический интернат" стационарное отделен, Чернышковский, х. НИЖНЕГНУТОВ, д. 4а

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | ДП |  |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | ДП |  |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  |  | ДП |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  | ДП |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория прилегающая к зданию (участок) | ДП |  |  |  |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: Доступно полностью

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 30000185
от «26» ноября 2020 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Государственное бюджетное  специализированное  стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Суровикинский психоневрологический интернат" стационарное отделен, Чернышковский р-н, х. Нижнегнутов,                                              ул. им. Сергея Бавыкина, д. 4а

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  | z300001850203 | ДП |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | z300001850204 | ДП |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | z300001850205 | ДП |  |  |  |
| 2.5 | Тамбур |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  | z300001850201 | ДП |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДП |  | z300001850201 |  |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: Доступно полностью

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 30000185
от «26» ноября 2020 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное бюджетное  специализированное  стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Суровикинский психоневрологический интернат" стационарное отделен,  Чернышковский р-н, х. Нижнегнутов,                                              ул. им. Сергея Бавыкина, д. 4а

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | z300001850302 | ДЧ | С |  | установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных пиктограмм; |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | z300001850303 | ДП |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | ДП |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  | z300001850301 | ДЧ | С |  | установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных пиктограмм; |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ |  | z300001850301 | установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ДЧ (С)  Требуется дооборудовать зону:

-установкой тактильных указателей направления движения;

-установкой тактильных пиктограмм;

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 30000185
от «26» ноября 2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Государственное бюджетное  специализированное  стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Суровикинский психоневрологический интернат" стационарное отделен, Чернышковский р-н, х. Нижнегнутов,                                              ул. им. Сергея Бавыкина, д. 4а

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  | z300001850401 |  |  |  | установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ |  | z300001850401 | установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ДЧ (С)  Требуется дооборудовать зону:

-установкой тактильных указателей направления движения;

-установкой тактильных пиктограмм;

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 30000185
от «26»  ноября 2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению:_____________________________________________________

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 30000185
от «26» ноября 2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | есть |  | z300001850408 | ДЧ | С |  | установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных пиктограмм; |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ДЧ (С)  Требуется дооборудовать зону:

-установкой тактильных указателей направления движения;

-установкой тактильных пиктограмм;

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 30000185
от «26» ноября 2020 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | z300001850502 | ДЧ | К,О,С,Г,У |  | установка тактильных пиктограмм; установка противоскользящего покрытия; установка кнопки вызова; |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  | ДЧ |  |  | установка тактильных пиктограмм; установка противоскользящего покрытия; установка кнопки вызова; |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ |  |  | установка противоскользящего покрытия; установка кнопки вызова; установка тактильных пиктограмм; |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ДЧ (С)  Требуется дооборудовать зону:

- установкой противоскользящего покрытия;

- установкой кнопки вызова;

-установкой тактильных пиктограмм;

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 30000185
от «26»  ноября 2020 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Государственное бюджетное  специализированное  стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Суровикинский психоневрологический интернат" стационарное отделен,  Чернышковский р-н, х. Нижнегнутов,                                              ул. им. Сергея Бавыкина, д. 4а

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | ДП |  |  | установка тактильных указателей направления движения; |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  |  | ДП |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | есть |  |  | ДЧ | С |  | установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных пиктограмм; |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  |  |  |  | установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ |  |  | установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ДЧ (С). Дооборудовать зону:

-установкой тактильных пиктограмм;

-установкой тактильных указателей направления движения;